GDI - Поиск неисправностей <МКПП>

13А-9

1 СТ

Контрольная лампа индикации неисправности двигателя

£   О

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ (АВТОМОБИЛИ С МКПП)

СТАНДАРТНАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обращайтесь к- разделу "Как пользоваться методиками поиска неисправности и проверки узлов и систем" ГЛАВЫ 00.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При замене электронного блока управления двигателем, одновременно

замените электронный блок управления иммобилайзером и ключ

зажигания.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ИНДИКАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (CHECK ENGINE)

При появлении какой-либо неисправности, связанной с системой непосредственного впрыска бензина (GDI), загорается или начинает мигать контрольная лампа индикации неисправности двигателя. Если контрольная лампа загорается или продолжает гореть при работающем двигателе, проверьте наличие кода неисправности.

Элементы системы впрыска топлива (или условия), в случае неисправности (или не выполнения) которых загорается контрольная лампа индикации неисправности двигателя ("CHECK ENGINE")

| Код № | Объект диагностики |
| --- | --- |
| - | Электронный блок управления двигателем |
| Р0100 | Датчик расхода воздуха и его цепи |
| Р0105 | Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи |
| Р0110 | Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи |
| Р0115 | Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи |
| Р0120* | Датчик положения дроссельной заслонки (1-й канал) его цепи |
| Р0125 | Система обратной связи (по топливоподаче) |
| Р0130 | Передний кислородный датчик (датчик 1) и его цепи |
| Р0135 | Нагревательный элемент переднего кислородного датчика (датчик 1) и его цепи |
| Р0136 | Задний кислородный датчик (датчик 2) и его цепи |
| Р0141 | Нагревательный элемент заднего кислородного датчика (датчик 2) и его цепи |
| Р0170 | Неисправность системы топливоподачи |
| Р0190* | Ненормальное давление топлива в системе (давление топлива не соответствует норме) |
| Р0201 | Форсунка №1 и ее цепь |
| Р0202 | Форсунка №2 и ее цепь |
| Р0203 | Форсунка №3 и ее цепь |
| Р0204 | Форсунка №4 и ее цепь |
| Р0205 | Форсунка №5 и ее цепь |

13А-10

GDI - Поиск неисправностей <МКПП>

| Код № | Объект диагностики |
| --- | --- |
| Р0206 | Форсунка №6 и ее цепь |
| Р0220* | Датчик положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи |
| Р0225* | Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал) и его цепи |
| Р0300* | Катушка зажигания (силовой транзистор) и ее цепь |
| Р0301 | Обнаружение пропусков зажигания в 1-м цилиндре |
| Р0302 | Обнаружение пропусков зажигания в 2-м цилиндре |
| Р0303 | Обнаружение пропусков зажигания в 3-м цилиндре |
| Р0304 | Обнаружение пропусков зажигания в 4-м цилиндре |
| Р0305 | Обнаружение пропусков зажигания в 5-м цилиндре |
| Р0306 | Обнаружение пропусков зажигания в 6-м цилиндре |
| Р0335 | Датчик положения коленчатого вала и его цепи |
| Р0340 | Датчик положения распределительного вала и его цепи |
| Р0403 | Клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) и его цепи |
| Р0420 | Неисправность каталитического нейтрализатора |
| Р0443 | Электромагнитный клапан продувки адсорбера и его цепи |
| Р1200 | Формирователь сигналов управления форсунками и его цепи |
| Р1220* | Дроссельная заслонка с электронным управлением и ее цепи |
| Р1221* | Система обратной связи дроссельной заслонки |
| Р1222* | Сервопривод дроссельной заслонки и его цепь |
| Р1223* | Шина связи с контроллером дроссельной заслонки |
| Р1225* | Датчик положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи |
| Р1226* | Контроллер дроссельной заслонки и его цепи |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если контрольная лампа индикации неисправности двигателя загорается вследствие неисправности электронного блока
управления двигателем, связь между MUT-II и электронным блоком управления двигателем невозможна, диагностический
код неисправности не может быть прочитан.

- После того как электронный блок управления двигателем <автомобили с МКПП> или электронный блок управления
двигателем и АКПП <автомобили с АКПП> обнаружил неисправность, диагностический код запоминается если
обнаруживается та же неисправность при следующем запуске двигателя. Однако для позиций, отмеченных значком "А",
диагностический код запоминается при первом обнаружении неисправности.

При обнаружении неисправностей, соответствующих кодам Р0120, Р0220, Р0225, Р1225, контрольная лампа индикации неисправности двигателя начинает мигать. Если обнаруживаются неисправность датчика положения дроссельной заслонки (1-го и 2-го каналов) или датчика положения педали акселератора одновременно, контрольная лампа также начинает мигать.

3.	Включенная контрольная лампа может автоматически выключиться при выполнении следующих условий.

(1)	Если электронный блок управления двигателем при самодиагностике три раза* регистрирует соответствие
параметров неисправной системы номинальным, он считает неисправность самоустранившейся и перестает
зажигать контрольную лампу.

*: в этом случае "один раз" обозначает период от запуска до остановки двигателя.

(2)	В режиме оценки пропусков зажигания, когда условия движения автомобиля (частота вращения коленчатого вала,
температура охлаждающей жидкости, и т.д.) подобны тому состоянию, при котором эта неисправность была
определена в первый раз.